## Slide 1: 网络互联与路由
授课教师： 邹秀楠

## Slide 2
课程性质：专业选修课
课时安排：32课时，理论32。
考核方式：闭卷考试

## Slide 3: 自我介绍
邹秀楠
  电话：19712001233
  QQ：1149974687
  邮箱：Parker_nan@163.com
  办公室：68#C303
  毕业院校：山东师范大学
  论文发表：
  dblp: Xiunan Zou (dagstuhl.de)
  专利发表：
  一种基于特征匹配度的创新技术推荐方法
  一种基于二维变换的时间序列相似性度量方法及系统
  融合ERP成分与非线性特征的意识情绪识别方法及系统

## Slide 4
课程考核和成绩评定
  总成绩=平时成绩+期中考试+期末考试。
  平时成绩占总成绩的20%，包括签到、课堂纪律、作业、实验等。
  期中考试占总成绩的10%，采用随堂考试方式进行。
  期末成绩占总成绩70%，随堂考试方式，闭卷考试。

## Slide 5: 一、了解课程
专业任选课程、网络专业核心课程
考证（网络管理员，网络工程师，ccna，hcna ）
就业：网络设备安装与调试、网络管理与维护、网络工程师 等。

## Slide 7: 一、了解课程
1.学习如何配置网络
局域网 互联网
2.网络中设备的配置
问：网络中设备有哪些？
3.本课程以实验为主
4.如何学习
理论+实验（模拟器）

## Slide 8: 二、认识这些设备吗？

## Slide 10
modem：锚
光锚

## Slide 11
无线路由器

## Slide 12
光纤路由器

## Slide 13
交换机

## Slide 14
宽带路由器

## Slide 15
网线

## Slide 16: 网线构成
水晶头

## Slide 17
绞合的作用
蓝色和蓝白色线 绞合
橙色和橙白色线 绞合
绿色和绿白色线 绞合
棕色和棕白色线 绞合
无屏蔽双绞线UTP电缆
屏蔽双绞线STP电缆
绝缘保护套
多对双绞线
屏蔽层
减少相邻导线间的电磁干扰
抵御部分来自外界的电磁干扰
网线构成
水晶头

## Slide 18
双绞线类别 | 带 宽 | 线缆特点 | 典型应用
3 | 16MHz | 2对4芯双绞线 | 传统以太网10Mb/s；模拟电话
4 | 20MHz | 4对8芯双绞线 | 曾用于令牌局域网
5 | 100MHz | 与4类相比增加了绞合度 | 传输速率不超过100Mb/s的应用
5E（超5类） | 125MHz | 与5类相比衰减更小 | 传输速率不超过1Gb/s的应用
6 | 250MHz | 与5类相比改善了串扰等性能 | 传输速率高于1Gb/s的应用
7 | 600MHz | 使用屏蔽双绞线 | 传输速率高于10Gb/s的应用

## Slide 19: 网线排线
T568A的排线顺序为：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。
T568B的排线顺序为：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

## Slide 20: 如何做网线

## Slide 21: 如何做网线
准备
剥线钳

## Slide 22: 如何做网线
测试仪

## Slide 23: 如何做网线
第一步：剥线

## Slide 24: 如何做网线
第二步：排线

## Slide 25: 如何做网线
第三步：水晶头的使用

## Slide 26: 如何做网线
第四步：压线

## Slide 27: 如何做网线
第五步：测试

## Slide 28: 测试问题
如果是直通线，灯亮的顺序？
12345678-12345678
如果是交叉线，灯亮的顺序？
12345678-36145278

## Slide 29: 理论上会制作网线了吗？

## Slide 30: 补充知识一
两个头排线相同：直通线（都是56A或都是56B）
不同设备 路由器-交换机 PC-交换机
2.两个头排线不同：交叉线（一个56A，一个56B）
相同设备 PC 路由器 服务器
3.两个头排线完全相反：反转线(配置线)

## Slide 31: 网络基础知识
1、计算机网络的发展现状
三网合一
光通信
IPv6
宽带接入
移动通信
Notes: 鉴于大家已经学过计算机网络原理，第一章部分知识稍微提一下即可。

## Slide 32: 网络基础知识
2、计算机网络功能
资源共享
数据通信
分布处理
实时控制和综合处理
其他：娱乐、办公、购物、视频会议

## Slide 33: 网络基础知识
3、分类
（1）按照网络覆盖范围进行分类
（2）按照传输技术
共享介质：广播网络。如：以太网，令牌环网，FDDI
分组交换介质：点到点网络。如：帧中继，ATM

## Slide 34: 网络基础知识
4、局域网的特点：
误码率低
延迟小
多种传输介质
易于安装、组建和维护

## Slide 35: 网络基础知识
5、局域网的组成
服务器
工作站
网络接口设备
传输介质

## Slide 36: 网络基础知识
6、局域网的拓扑结构
总线型
环型
星型
树型
网状型

## Slide 37: 网络基础知识
7、以太网
遵循CSMA/CD介质访问控制方法的局域网
标准：IEEE802.3
体系结构：数据链路层、物理层
分类：传统以太网、快速以太网、千兆以太网、万兆以太网

## Slide 38: 三 了解电脑
查看IP地址
网上邻居-本地连接-属性
问：除了IP地址以外还有些什么？
还有别的办法可以查看IP地址吗？
开始-运行
Ipconfig
其他命令：ping，telnet

## Slide 39: 四 模拟器
Packet Tracer （cisco官方）
GNS3（更全面，但是太大）
DynamipsGUI（更真实）

## Slide 40: Cisco Packet Tracer
版本：6.2
如何使用
基本操作：
选择设备 （不同类型，不同型号）
连线（注意配置线）
删除
配置

## Slide 41: 配置
PC
配置IP地址
Switch（交换机）
配置Vlan等
Router（路由器）
IP 路由协议等

## Slide 42
常用模式:
用户模式 Router> 或Switch>
特权模式 Router#
全局配置模式 Router(config)#
接口模式 Router(config-if)#

## Slide 43
用户模式
特权模式
全局配置模式
接口模式
enable
disable
configure terminal
exit/end
interface 接口类型 接口号
exit
end

## Slide 44
退出命令：
exit：一次退一步
end：从任何模式退到特权模式
模式只能一步一步的进入，可以跨步退出。

## Slide 45
网络接口类型：
10M ---Ethernet
100M---FastEthernet
1000M-GigabitEthernet

## Slide 46
网络接口号：
  两部分组成
  模块/编号
  比如：FastEthernet0/0 0/1 1/0

## Slide 47: 请大家跟我一起练习
命令
>enable
#configure terminal
(config)#interface fastethernet0/0
(config-if)#iｐ address 192.168.1.2 255.255.255.0
(config-if)#no shut

## Slide 48: error
如果命令打错了，符号“”，或者%之后的单词是invalid或者error。
按照模式，重新打命令即可。

## Slide 49: 请大家自己练习
选择路由器型号为1841，配置其两个接口的ＩＰ地址：
f0/0 192.168.1.1 255.255.255.0
f0/1 192.168.2.1 255.255.255.0

## Slide 50
OK！